## Slide 1: Zdroj počítača
scschardware.6f.sk

## Slide 2: Využitie
Zabezpečuje dodávku energie pre systém transformovaním vstupného napätia na napätia požadované pri požadovanom výkone.
Dokáže odfiltrovať rôzne prepätia a krátkodobo vydržať pokles napätia.
Zabezpečuje cirkuláciu vzduchu potrebného pre chladenie komponentov v počítači.

## Slide 4: Dodávané napätie
Zdroj napájania bežného počítača je navrhnutý tak, aby prevádzal striedavé napätie 220V o frekvencii 50Hz na jednosmerné napätia o hodnote +3,3V, +5V a +12V.
Funkciou pre napätie +12V je pohon motorov diskov a iných mechanik, ale aj pohon ventilátorov s odberom okolo 100mA.
Napätie +3,3V a +5V sú obvykle využívané na napájanie samotných obvodov a adaptérov.

## Slide 5: Typy zdrojov
Zdroj môže byť štandardný (súčasť modulárneho systému počítača) alebo neštandardný (výrobca ho vyrába len pre konkrétny model počítača).
Najčastejším typom zdroja používaným v súčasnosti je zdroj štandardu ATX.

## Slide 6: Ochrana napájania
Pre ochranu proti zničeniu zdroja alebo napájaného zariadenia pri zvýšenom/zníženom napätí môžeme použiť:
Prepäťové ochrany
Zariadenie pre úpravu parametrov vstupného napájania
Záložné zdroje napájania (SPS - Standby Power Supply)
Neprerušiteľné zdroje napájania (UPS - Uninterruptible Power Supply)
Okrem toho je najväčším rizikom pre zdroje prach! Môže veľmi ľahko spôsobiť znehodnotenie zdroja napríklad tým, že sa zanesie ventilátor a následne nám môže zhorieť.

## Slide 7: Výkon
Je najčastejším parametrom, ktorý nás pri zdrojoch zaujíma. Ak máme poddimenzovaný zdroj, zahrieva sa a rýchlejšie sa poškodí.
Lacnejšie verzie skríň sú vybavené napájacím zdrojom 200W.
K dispozícii sú aj zdroje 300W s namontovaným prídavným ventilátorom pre lepšie chladenie.
Výkonnejšie zdroje sú potrebné pre počítače s výkonnými komponentmi (napríklad grafické karty).

## Slide 8: Typy konektorov
AT
ATX

## Slide 9: Napájacie konektory
Main Power | 20 (24) pinov | Napájanie základnej dosky
Power +12V | 4 piny | Posilnenie napájania dosky
AUX Power | 6 pinov | Posilnenie napájania dosky
Peripheral Power (MOLEX) | 4 piny | Napájanie periférií (CD ROM, HDD)
Floppy Driver Power | 4 piny | Napájanie floppy
SATA | 15 pinov | Napájanie diskov SATA

## Slide 10: Poruchy zdroja
Najčastejšími poruchami zdroja býva vydraté ložisko ventilátora chladenia, mäkké napájanie, alebo úplná nefunkčnosť zdroja. Ventilátor môžeme bez väčších problémov vymeniť sami.
Prepnutie vstupného prepínača napätia 110V/220V do nesprávnej polohy poškodí zdroj a niektoré komponenty počítača.

## Slide 11: Pokročilá Správa Napájania
Po anglicky APM - Advanced Power Managment, definuje 5 stavov, v ktorých sa môže počítač nachádzať:
Zapnutý - Systém pracuje bez obmedzení.
Zapnuté APM - Niektoré zariadenia sú prepnuté do úsporného režimu a keď sa nepoužívajú, môžu sa vypnúť, prípadne sa môže spomaliť práca procesora.
Pohotovostný režim (StandBy) - Systém nepracuje. Počítač pri sa pri impulze (napr. pohnutie myšou) okamžite zapne.
Počítač je pozastavený (Suspend) - Systém nepracuje. Väčšina zariadení je vypnutá. Údaje sú uložené na pevnom disku. Po impulze sa počítač dlho zapína.
Vypnutý počítač

## Slide 12: Podpora APM
Aby APM fungovalo spoľahlivo je potrebné zabezpečiť jeho podporu u výrobcov hardvéru a softvéru. Ovládač APM v systéme všetky udalosti sleduje a následne podľa nastavení riadi.
Pri počítačoch s operačným systémom Windows (9x a viac) je normou na regulovanie spotreby a správu napájania ACPI.